HBVCAM-1M1922-720P V22

USB摄像模组规格书

The Camera Module Specification

With 1M Pixel HD Color CMOS Sensor and USB2.0 output

顾客名称

产品编号

HBVCAM-1M1922-720P V22

产品名称

提交日期

2019-08-31

版	本	V22

编	制

审	核

批	准

顾客确认

顾客印章

产品规格书目录

1	产品主要规格   …………………………………………………	3

2	产品结构图纸 ……………………………………………………	4

3	产品外观规格 ……………………………………………………	5

4	产品图像规格 ……………………………………………………	6

5	产品抽样计划 ……………………………………………………	7

6	产品可靠性规划 …………………………………………………	8

7	产品变更记录 ……………………………………………………	9

1. Key Specifications (主要规格)

| Module No. | HBVCAM-1M1922-720P V22 |
| --- | --- |
| Module Size | 42mm × 16mm × 13.1mm±0.5MM |
| Temperature (Operation) | -30°C to 70°C |
| Temperature (Stable Image) | 0°C to 50°C |
| Assembly technique | SMT (ROSH) |
| Focus | Fixed |
| Object distance | 30CM-infinity |
| Resolution | 600LW/PH (Center) |
| PCB printing ink | black |
| interface | USB 2.0 |
| Power suuply | USB bus power |
| supply voltage | DC 5V±5% |
| Maximum Power consumption | 1000 mW |
| Operating system request | Win XP/win 7、8 / vista /android 4.0/ mac /Linux with uvc |
| Sensor | OV9712 (1/4” ) |
| Seneor Package | CSP,Bare Die |
| Maximum resolution | 1280*800 |
| Sensitivity | 3300mV /（lux-sec） |
| Pixel Size | 3µm x 3µm |
| Maximum Image Transfer Rate | MJPEG 160x120 30FPS / YUY2 160x120 30FPS MJPEG 320x240 30FPS / YUY2 320x240 30FPS MJPEG 352x288 30FPS / YUY2 352x288 30FPS MJPEG 640x480 30FPS / YUY2 640x480 30FPS MJPEG 1280x720 30FPS / YUY2 1280x720 10FPS MJPEG 1280x800 30FPS / YUY2 1280x800 10FPS |
| S/N Ratio | 39 db |
| Max Dynamic Range | 69 db |
| Shutter type | Electronic rolling shutter |
| AGC/AEC/Whiter balance | Auto |
| Output Formats | YUY2/MJPEG |
| Microphone | NO |
| Lens Construction | 4P |
| F/No | 2.4 |
| EFL | 3.5 mm |
| FOV | 56° |
| TV Distortion | <5% |
| Relative Illumination (Sensor) | 70% |
| IR Filter | 650±10nm |
| Module Package | Anti-electrostatic tray |
| Certifications | FCC/CE/ROSH |

2. Module Mechanical Dimension(模组结构图)

3. Appearance Specification (外观规格)

| 外观 |
| --- |
| 序号 | 项目 | 要 求 | 检验方法 | 不合格分类 |
| 1 | 模组外观 | 模组表面无脏污、无肉眼可见划伤，塑胶内无杂质 | 8X放大镜 | A |
| 2 | 镜片 | 在800±100Lux强度的光下平视、45度反射光检查时,不 可有肉眼可见伤痕或脏污 | 8X放大镜 | A |
| 3 | 螺纹胶 | 点胶长度为周长的1/3-1/2，胶不可溢到镜头端面和镜头 底座 | 8X放大镜 | A |
| 4 | 密封胶 | 在底座与FPC之间均匀充满密封胶，不可有间隙、无厚薄 不均的现象,不可有胶溢出FPC边缘导致外形尺寸超标的 现象 | 8X放大镜 | A |
| 5 | PCB | 1）表面无脏污、印刷字体清晰；2）边缘毛刺长度小于 1mm,宽度小于0.3mm；3）边缘缺口长度小于1mm,宽度小 于0.1mm每棱边不多于2处 | 45X显微镜 （连续变焦） | A |
| 外型尺寸 |
| 序号 | 项目 | 要 求 | 检验方法 | 不合格分类 |
| 1 | 高度 | 符合图纸要求 | 数显卡尺 | A |
| 2 | 长度 | 符合图纸要求 | 数显卡尺 | A |
| 3 | 宽度 | 符合图纸要求 | 数显卡尺 | A |

4. Image Specification (图像规格)

| 光学性能检验要求 |
| --- |
| 序号 | 检验项目 | 要求 | 检验方法 | 不合格 分类 |
| 1 | 污点 (Dust) | 白场下，获取图像,目测全画面不允许有可见异物存在 | 测 试 夹 具 . 小 灯 箱.6500K白色背光 | A |
| 2 | 成像方向 (imaging direction) | 符合图纸要求 | 测试夹具 | A |
| 3 | 坏点与集束型坏点 (Dead & Wound Pixel) | 1） 暗场下：总亮点数小于400pixel；2个相邻pixel的集束型 亮点小于20；无3个pixel以上集束型亮点。 2） 白场下：总暗点数小于400pixel；2个相邻pixel的集束型 暗点小于20；无3个pixel以上集束型暗点。 | 测试软件 小灯箱 （6500K白色背光） | A |
| 4 | 分辨率 (Resolution) | 高清100万像素：中心不小于600LW/PH | MTF测试程序 | A |
| 5 | 视场角 (FOV) | 水平(horizontal) : 42º 垂直(Vertical): 30° 对角线(Diagonal): 56° | 测试夹具、 视场角标板 | A |
| 6 | 像面均匀度 (Shading) | 四角距离中心90%试场处亮度均值，至少达到中心试场亮度的 45%以上；每个角的亮度达到中心亮度的35%以上（取样框大小 为40*40象素， sensor暗角补偿功能未开启）。 | 测试软件、 小 灯 箱 （ 3400Lux ， 6500K白色背光） | A |
| 7 | 色差 (Color) | 对色彩还原误差不大于20% | 测试软件 Color checker card | A |
| 8 | 几何失真 (TV distortion) | 枕形失真(正数)或桶形失真(负数)均不大于1% | 测试软件 ISO12233标板 | A |
| 9 | 灰阶 （Grayscale） | 相邻可分辨的两灰阶亮度差值必须小于8 | 测试软件、 灰阶标板 | A |
| 10 | 色散 (CA) | 小于0.5 | 测试软件 ISO12233标板 | A |
| 11 | 螺纹扭力(Torsional) | 不小于1 kgf.cm | 扭力搬手 | A |
| 12 | 底座推力 (Thrust) | 不小于2 N | 推力计 | A |

不合格品分类的说明:

a）严重不合格：经检验判定的批量不合格，或造成较大经济损失、直接影响产品质量、主要功能、性能技 术指标等的不合格,用字母A表示；

b）一般不合格:一般不合格是指能够同时满足下列条件的不合格品, 用字母B表示。 Ⅰ) 不影响最终产品的外观质量；

Ⅱ) 不影响最终产品的技术性能；

Ⅲ) 原材料或最终产品不影响下道工序的加工或组装。

5. Sample Plan (抽样计划)

| 序号. | 检验项目 | 抽样频率 | 检验方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 成像和可靠性项目 |
| 1 | 污点 | 每批N=5，C=0 | 与生产相同 | 生产全检项目 |
| 2 | 成像方向 | 每批N=5，C=0 | 测试夹具 | 生产全检项目 |
| 3 | 坏点与集束型坏点 | 每批N=5，C=0 | 与生产相同 | 生产全检项目 |
| 4 | 分辨率 | 每批N=5，C=0 | MTF测试程序 | 生产全检项目 |
| 5 | 视场角 | 每批N=5，C=0 | 测试夹具、 视场角标板 | 样品阶段全检评估项目 QA抽检项目 |
| 6 | 像面均匀度 | 每批N=5，C=0 | 测试软件、 小灯箱（3400Lux， 6500K白色背光） | 生产全检项目 |
| 7 | 色散 | 每批N=5，C=0 | 测试软件、 Color checker card | 样品阶段全检评估项目 QA抽检项目 |
| 8 | 几何失真 | 每批N=5，C=0 | 测试软件、 ISO12233标板 | 样品阶段全检评估项目 QA抽检项目 |
| 9 | 灰阶 | 每批N=5，C=0 | 测试软件、 灰阶标板 | 样品阶段全检评估项目 QA抽检项目 |
| 10 | 可靠性试验 | 样品试制阶段:抽样计划：2PCS/每生产批次，允收水准0/1 生产稳定阶段:抽样计划：每项目5PCS /每月，允收水准0/1 |
| 外观项目 |
| 1 | 模组外观 | AQL=0.65 | 8X放大镜 | 生产全检项目 |
| 2 | 镜片 | AQL=0.65 | 8X放大镜 | 生产全检项目 |
| 3 | 螺纹胶 | AQL=0.65 | 8X放大镜 | 生产全检项目 |
| 4 | 密封胶 | AQL=0.65 | 8X放大镜 | 生产全检项目 |
| 5 | PCB | AQL=0.65 | 45X显微镜（连续变焦） | 生产全检项目 |
| 6 | 连接器 | AQL=0.65 | 45X显微镜（连续变焦） | 生产全检项目 |
| 外型尺寸 |
| 1 | 高度 | AQL=0.65 | 与生产相同 | 生产全检项目 |
| 2 | 长度 | AQL=0.65 | 与生产相同 | 生产全检项目 |
| 3 | 宽度 | AQL=0.65 | 与生产相同 | 生产全检项目 |
| 4 | 螺纹扭力 | 每批N=5，C=0 | 扭力搬手 | QA抽检项目 |
| 5 | 底座推力 | 每批N=5，C=0 | 推力计 | QA抽检项目 |

6. Reliability Specification (可靠性)

| 序号 | 测试项目 | 条件及要求 | 试验设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低温储存 | -30℃，96hours 升降温时间各 30min | 低落温箱 |
| 2 | 低温运行 | -30℃，96hours 升降温时间各 30min | 低温箱 |
| 3 | 高温储存 | 80℃，96hours 升降温时间各 30min | 高温箱 |
| 4 | 高温运行 | 70℃，96hours 升降温时间各 30min | 高温箱 |
| 5 | 高温高湿储存 | 60℃，90%RH，120hours 升降温时间各 30min | 高温恒湿箱 |
| 6 | 高温高湿运行 | 40℃，90%RH，48hours 升降温时间各 30min | 高温恒湿箱 |
| 7 | 冷热冲击试验 | -30℃）→80℃（各 30min）高低温互相转换时间小于 5 分 钟 Total：10cycles | 低温箱/高温箱 |
| 8 | 自由跌落测试 （包装后） | 高度 150cm，10 次 | 橡木地面 |
| 9 | 振动试验 （包装后） | 10Hz～200Hz～10Hz,振幅 2mm,XYZ 三个方向，振动 2 个小 时 | 振动试验台 |
| 10 | 静电试验 （断电） | 150Pf、330 欧±8KV，空气放电 测量 10 次 | 静电测试仪 |
| 1.产品经过可靠性各项测试后，尺寸、外观、扭矩力、光学性能均符合产品要求。 2.测试条件： 照度：小灯箱 1500±10%LUX 大灯箱 6000±10%LUX 色温：4400±150K | PC 测试软件 MODULE测试平台 |

7. ECO	(变更记录)

| 序号 | 条 目 | 变更前 | 变更后 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |