原理图Schematic :

（如果碰到问题，请通过原理图分析。）

(if you encounter problems, please analyze through schematic diagram.)

# Text boxes

LED数字电子时钟制作套件

LED Digital Electronic Clock Production Kit

(Voice version)YD-030

关于售后服务：

1.售后时间：上午10点—12点，下午13点—18点（周一到周六）

2.可通过微信扫一扫，查看图文说明书（带图片说明）

Detailed installation tutorial can be obtained by scanning QR code on mobile Phone.

元件分布示意图Component

元件清单  BOM

| 名称参数&标号/Label | Name |
| --- | --- |
| 4.7KΩ电阻R11、R12、R13 | Resistor 4.7KΩ |
| 510Ω电阻R1、R2、R3、R4、 R5、R6、R7、R8 | Resistor 510Ω |
| 10KΩ电阻R9、R10 | Resistor-10KΩ |
| 喇叭（无极性） BEEP | Horn（Nonpolarity） |
| 热敏电阻NTC | Thermistor |
| 光敏电阻LDR | Photoresistors |
| 电池座BAT | battery holder |
| 轻触按键S1、S2、S3 | Touch key |
| 电源插座孔DC-IN | Power port |
| 22P瓷片电容C4、C5 | Ceramic-Cap 22pf |
| 104瓷片电容C1、C2、C3 | Ceramic-Cap 104 |
| 语音芯片NY3P | Voice chip |
| 时钟芯片DS1302 | Chip DS1302 |
| 单片机芯片STC | Chip STC |
| 32.768圆柱晶振XTAL | Crystal 32.768 |
| 电解电容C6（随机容值） | E-cap（Random capacitance） |

焊接安装步骤及其注意事项

1.电阻器说明：

|  | 阻值 | 色环 | 数量 | 实际用量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10KΩ | 棕 黑 黑 红 棕 | 3 | 2 |
| 2 | 510Ω | 绿 棕 黑 黑 棕 | 9 | 8 |
| 3 | 4.7KΩ | 黄 紫 黑 棕 棕 | 8 | 7 |

2.元器件都焊接在板子背面（无丝印层面）。

3.请先焊接矮元件，在焊接高元件。

4.数码管按丝印层放置第三位必须倒置

5.特别提示 数码管插上后先不焊接，请把IC插入IC座（IC缺口对应电路板上缺口标志的方向），通电后（5V直流,电流不能超过1A供电）,进行复位。确定时钟能正常运行，再把数码管焊接上。如果数码管有部分不亮，请检查是数码管没焊接的原因还是电路中有虚焊短路等原因造成。

6.数码管贴膜：贴膜自带一层背胶，将贴膜的背胶撕开，贴在4个数码管上，将多余的边割掉，贴膜后的显示效果更好。

7、安装外壳:将外壳的保护膜撕掉，用螺丝把外壳固定好即可。

功能设置步骤

S1：功能键  S2：加键 S3：功能键

按键用途：

a.光控功能的开关设置：时钟在正常工作状态下，短按S2（1~3S），可关闭或者开启光控功能

b.温度、月日星期显示的开关设置：时钟在正常工作状态下，长按S2（3秒～5秒）， 可关闭或者开启温度、月日星期的显示功能

c.闹钟声关闭设置：当闹钟响起，短按S1，可关闭闹钟声。

d.语音报时：按S1可报时、报温度、报日期

If part of the nixie tube is not bright, check whether the nixie tube is not welded or there is a faulty welding short circuit in the circuit. If any problem is found, repair it in time.

6. Digital tube film: tear off the back glue of the film and stick it on 4 digital tubes, cut off the redundant edges, with better display effect.

7. Install the shell: tear off the protective film of the shell and fix the shell with screws.

Function Setting Steps

S1: function  key ；S2: add key；S3：function  key

KEY function:

a. Switch setting of optical control function: under normal working state of clock, short press S2 (1-3s) to turn off or turn on the optical control function

b. Setting of temperature, month, day and week display switch: long press S2 (3-5 s) when the clock is in normal working state to turn off or turn on the display function of temperature, month, day and week

c. Alarm off setting: when the alarm rings, short press S1 to turn off the alarm.

d. Voice time reporting: press S1 to report time.

4.The nixie tube is placed according to the

screen printing layer.

5.Special prompt: do not weld the nixie tube after it is plugged in. Please insert the IC into the IC seat and reset it after power on. Make sure that the clock can operate normally, and then weld the nixie tube.

Welding  &  Notes

1.Resistor：

|  | Res | Color Rings | Num | Use |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10KΩ | Brown-BK-BK-RD-Brown | 3 | 2 |
| 2 | 510Ω | GN-Brown-BK-BK-Brown | 9 | 8 |
| 3 | 4.7KΩ | YE-VT-BK-Brown-Brown | 8 | 7 |

2.The components are welded on the back of the

board (no silk screen).

3.Please install the low element first, then the high

element.