# 1730操作说明：

开机说明

打开电源无设备显示屏显示欢迎词

无设备显示：

这时可以短按模式键循环选择模式:音乐模式(music mode)→线路输入(AUX)→录音模式（recorder）→FM模式（FM MODE）→蓝牙模式（BLUETOOTH）→音乐模式(music mode)

# USB操作说明

1﹑插上USB,当读取到“USB”设备时，此时“USB”设备自动进入播放。

当没有歌词时显示歌名(从右到左滚动),有歌词时显示歌词(从右到左滚动) (中英文自动识别，非中英文显示用*代替)。显示内容如下:

2、在“USB”状态，短按面板或遥控的“播放/暂停”键进入暂停状态，系统自动静音。显示屏显示暂停,播放时间不动，频谱也不闪动,.

4、在“USB”状态，按摇控上的“0-9”数字键，可直选“USB”内的曲目，如选第5首，就直接按遥控的数字键5；如选25首，就直接按遥控的数字键2、5；如选215首，就直接按遥控的数字键2、1、5。

5、在“USB”状态，按面板或遥控器的重复键,默认全部重复,短按时进入1(单曲循环)→RANDOM(随机播放)→NORMAL(正常也是顺序播放)→FOLDER(当前文件夹循环)→ALL(全部循环),显示屏上显示如下:

单曲循环:

随机播放

正常播放

当前文件夹循环

全部循环

6、在“USB”状态，按面板或遥控的“上一曲”和“下一曲”键,可以选曲并可以循环选曲(如第一首时按上一曲可以到最后一首),长按调节音量大小.

7﹑在“USB”状态，按遥控的“停止”键,停止播放,

8、在“USB”状态，按面板或遥控的“EQ”键，选择EQ模式，显示EQ   01～06,

# TF操作说明

同USB的操作说明,只是U盘标示显示改为TF卡标示.

# AUX操作说明

1、按面板或遥控的“模式“键选择“线路输入”模式，显示当前状态,有信号显示频谱。,长按上下曲键调节音量大小

# FM操作说明(频率范围87.5～108MHz)

1、按面板或遥控的“模式”键选择“FM”模式，显示如下：

`

2、在“FM”状态，长按面板或遥控的“播放/暂停”键，开始从低端往高端自动搜台,步进为0.1MHZ, 频率数字不断变化搜到第一个电台显示“P 01”两秒继续搜索下一个电台,搜到第二个电台显示“P 02”,依次类推。搜索完后自动存储已收电台并播放第一个电台节目.

3、在“FM”状态，短按按面板或遥控的“上一曲/下一曲”键，选择已存的上一个或下一个电台﹔显示P+台号,再显示频率,长按调节音量大小。

4、在“FM”状态，按摇控上的“0-9”数字键，可直选“FM”已存电台，如想听第5个电台，就直接按遥控的数字键5；如想听第15个电台，就直接按遥控的数字键1、5；也可以按数字键直接输入电台频率播放该电台,如想听89.8频率电台,就直接按遥控的数字键8﹑9﹑8.

# 蓝牙操作说明

1、按面板或遥控的“模式”键选择“蓝牙”模式，未连接蓝牙，蓝牙图标以200ms快闪。

2﹑在蓝牙状态,打开手机蓝牙,搜索设备,设备名为(BT SPEAKER), 手机会提示输入PIN码，密码为“0000”（如果手机支持简易配对功能，则不需输入PIN码）,连接成功蓝牙图标不闪,

3﹑打开手机音乐即可播放手机音乐，

3﹑如果设备关闭或不在通信范围内导致连接失败,则需重新搜索. 蓝牙断开也会有提示音,

4﹑蓝牙播放时可以短按面板或遥控器的上/下曲,播放/暂停控制手机的播放器做相应操作,

# 读卡器和声卡操作说明

用USB线与电脑的USB连接,自动转到读卡器和声卡模式，电脑自动安装USB驱动后,可以把卡内的文件或电脑的文件上传到电脑或下载到SD内

在“PC Audio”状态，短按面板或遥控或PC的“播放/暂停”键进入暂停状态，再按一次进入播放状态. 短按面板或遥控或PC的“上一曲”或“下一曲”键可以选曲,

# APP操作说明

# 音量调节说明（开机音量默认20级，最大32级）

1、在任何工作状态长按面板上下曲或按遥控器的音量加减键可以调节音量大小,显示对应的音量级数.

# 静音操作说明

在任何工作状态按遥控器的“静音”键可以静音,在`FM/AUX状态下短按面板“播放/暂停”键也可以静音,音量为“00”

# 遥控按键功能说明

·POWER:待机（STANDBY）ON/OFF

·MODE: 按下此键循环选择输入USB→SD→BLUE→FM→LINE→REC

·PREV: 在USB/SD/BT播放状态短按为选上曲,长按为快退(BT无效). 在收音FM状态时短按选择上一个电台.长按为向后搜台,搜到电台播放当前电台.。AUX状态无效.

·NEXT: 在USB/SD/BT播放状态短按为选下曲,长按为快进(BT无效) 在收音FM状态时短按选择下一个电台.长按为向前搜台,搜到电台播放当前电台.。AUX状态无效.

·VOL+:音量加大

·VOL-:音量减小

·REP: USB/SD播放时进入播放的模式. 短按时进入1(单曲循环)→RANDOM(随机播放)→NORMAL(正常也是顺序播放)→ALL(全部循环)

·STOP：在USB/SD卡状态停止播放

·MUTE：所有状态按下静音,再按一次取消静音.

VOICE:人声消除

·PLAY/PAUSE: 在USB/SD/BT播放状态短按一次为暂停,再按一次为播放.。在收音状态短按此键进入自动搜索电台；在AUX./BT/FM状态长按3秒进入当前音源的录音界面。

·0～9:在USB/SD做直选键.超过10首连续输入要选的数字即可。在FM状态选择已存电台。也可以按数字键直接输入电台频率播放该电台..

多款遥控器选配：