TK1305A多功能延时继电器模块

说明书

一、基本功能

带光耦隔离，解发后动作

功能1：触发一次接通（继电器），再触发一次断开（断电器），每触发一次继电器都翻转一次，即模块带自锁功能。

功能2：触发后立即接通，延时时间到达后断开。

功能3：触发后立即断开，延时时间到达后接通。（注：首次通电不会接通继电器）

二、性能参数：

- 电源：直流12V±1.5V （其他电压可定制，请联系我们）

- 触发方式：光耦隔离触发，输入信号电压并保持20毫秒以上，将执行触发。为提高抗干扰能力，20毫秒以下的信号被过滤掉。

- 触发信号要求：电流>0.5mA，电压1.7V~18V，电平时间>20mS

- 静态电流：<10mA

- 吸合电流：45mA  @12V

- 负载能力：交流10A 250V	或 直流10A 30V

- 延时误差：±2%

- 可设置0秒至1小时的定时，32个时间值可设置。也可以定制更长时间的定时值。

三、基本信息

- 外形及安装尺寸

- 端子接线说明

四、时间设置表：

0秒至1小时延时方式

| 延时时间跳线点短接表（●表示短接） |
| --- |
| 延时时间(秒) | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |  | 延时时间(秒) | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
| 0 | 触发翻转 |  | 60 |  |  |  |  | ● |
| 1 | ● |  |  |  |  |  | 90 | ● |  |  |  | ● |
| 2 |  | ● |  |  |  |  | 120(2分钟) |  | ● |  |  | ● |
| 3 | ● | ● |  |  |  |  | 150 | ● | ● |  |  | ● |
| 4 |  |  | ● |  |  |  | 180(3分钟) |  |  | ● |  | ● |
| 5 | ● |  | ● |  |  |  | 240(4分钟) | ● |  | ● |  | ● |
| 6 |  | ● | ● |  |  |  | 300(5分钟) |  | ● | ● |  | ● |
| 7 | ● | ● | ● |  |  |  | 360(6分钟) | ● | ● | ● |  | ● |
| 8 |  |  |  | ● |  |  | 420(7分钟) |  |  |  | ● | ● |
| 9 | ● |  |  | ● |  |  | 480(8分钟) | ● |  |  | ● | ● |
| 10 |  | ● |  | ● |  |  | 540(9分钟) |  | ● |  | ● | ● |
| 15 | ● | ● |  | ● |  |  | 600(10分钟) | ● | ● |  | ● | ● |
| 20 |  |  | ● | ● |  |  | 900(15分钟) |  |  | ● | ● | ● |
| 25 | ● |  | ● | ● |  |  | 1200(20分钟) | ● |  | ● | ● | ● |
| 30 |  | ● | ● | ● |  |  | 1800(30分钟) |  | ● | ● | ● | ● |
| 45 | ● | ● | ● | ● |  |  | 3600(60分钟) | ● | ● | ● | ● | ● |

这32个时间值也可以根据亲的要求另行定制。

三、接线方式：

四、版本记录

| 版本号 | 修订日期 | 修订内容 |
| --- | --- | --- |
| V1.0 | 2014-10-12 | 首次版本 |