JK11 循环通断继电器模块说明书

版本：1.0

- 概述：

型号：JK11

名称：循环通断继电器模块

一款专为循环通断（间歇工作）而设计的控制模块，用于健康、工业控制、玩具等产品的功能控制。

- 产品特点：

- 采用工业级单片机控制时间，精度高，性能稳定；

- 采用两个可调电阻调节时间，可分别独立调接通时长及断开时长；

- 外接触发启动，使用自复位按钮短接一下即启动计时。也可以将触发短接在一起实现通电就开始倒计时；在运行中再触发一下会立即断开；

- 时间范围分为0-100秒、0-15分钟、0-30分钟、0-60分钟、0-120分钟、0-24小时等多种规格；

- 电压范围有5V 12V 24V三种规格

- 基本工作原理：

以出厂时标准设置为例，接通电源后红色LED会点亮，此时继电器处于断开状态。当在触发端短接一下，模块绿灯点亮，立即进入工作状态。在工作态下再触发一下，会停止工作。

在工作状态下，继电器会通T1秒，断T2秒，通T1秒，断T2秒……无限循环。T1 T2为用户通过可调电阻调节的时间长度。

- 选型说明：

定货型号：JK11-xx-yy

模块的工作电压，三种可选：5V  12V  24V

100S：0~100秒	15：0-15分钟

表示时间范围：	30：0~30分钟	60：0~60分钟

120：0~120分钟	24H：0~24小时

JK11为本品主型号

示例:  JK11-15-12V

表示: 	JK11循环通断模块, 通断时长分别为 0~15分钟可调，模块工作电压为直流 12V

- 技术参数：

| 参数 | 值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 电压 | 5V 12V 24V 直流 | 模块不是宽电压的，该参数为选购项 |
| 电源接保护 | 无 |  |
| 静态电流 | 8mA |  |
| 动作电流 | 5V: 95mA 12V: 50mA 24V: 30mA |  |
| 触发 | 无源开关触发，响应时间为0.03秒 | 触发端不能接入有源信号 |
| 最短通断时长 | 0.2秒 |  |
| 最长通断时长 | 多种版本 |  |
| 负载能力 | 10A | 0~250V交流 或 0~30V直流， 阻性负载，可承受10A 容性负载，必须增加电流缓冲器件，比如电感、NTC限流器等。 感性负载，应增加电压吸收器件，如串联阻容、压敏电阻等。 电机类，应考虑启动电流。一般情况建议在5A以内使用。 |
| 输出形式 | 一组常开+常闭（即单刀双掷），无源输出（干触点不带电） |  |
| 寿命 | 10万次带负载动作 1000万次机械寿命 | 负载电流非常小则寿命大幅增加，微信号电流达1000万次 |
| 尺寸 | 长70mm 宽20mm 高 19mm |  |
| 重量 | 20 g |  |

- 使用说明：

- 电源接入：

模块按照正确的电源电压及极性接入电源，电源接线口的红线为正极，黑线为负极。

- 触发线的接入：

触发端两条白色线接入一个开关，轻点一下开关即能启动模块工作，再轻点一下开关即停止工作。触发开关可以是轻触开关、微动开关、光耦C-E端、继电器触点等。

- 正常速度与快速模式的设定：

OP1跳线用于选择正常速度与快速模式，发货默认为正常速度。

- 循环模式与单次模式的设定：

OP2跳线用于选择循环模式与单次模式，发货默认为循环模式。

循环模式：启动后，继电器接通—断开—接通—断开……，按照设置的时长一直循环；

单次触发：启动后，继电器接通，T1时长后继电器断开。（断开后动作结束等待再次触发）

- 注意事项：

- 模块电源没有防接反保护，因为切记不可接反电源。

- 触发端只能接无源开关，不要接电压信号。否则会损坏模块。

- 接电阻负载时，无需特别的处理；接电容性负载时电容易损坏继电器模块，建议降额使用或加交流接触器；接电机类负载时，应考虑电机的启动电流在10A以内。

- 修订记录：

| 版本 | 修订时间 | 修订内容 |
| --- | --- | --- |